## Slide 1: Типы архитектур микропроцессорной системы
Выполнил студент 4-го курса группы З-Б-ИВТ-21
Сивцева Клава

## Slide 2
Микропроцессорные системы являются основой современных вычислительных устройств, от персональных компьютеров до встраиваемых систем. Архитектура микропроцессора определяет его структуру, функциональные возможности и способы взаимодействия с другими компонентами системы.

## Slide 3: Архитектура фон Неймана
Архитектура фон Неймана, предложенная Джоном фон Нейманом в 1945 году, является одной из первых и наиболее распространенных архитектур для построения вычислительных систем. Основные характеристики этой архитектуры:
Единая память: Программа и данные хранятся в одной и той же памяти, что упрощает управление данными.
Последовательное выполнение: Инструкции выполняются последовательно, что может привести к узкому месту в производительности из-за необходимости извлечения инструкций из памяти.
Управляющий процесс: Микропроцессор управляет выполнением программы с помощью специального устройства — управляющего блока.

## Slide 4: Архитектура Гарварда
Архитектура Гарварда была разработана для преодоления ограничений архитектуры фон Неймана. Основные характеристики:
Раздельная память: Программа и данные хранятся в разных областях памяти, что позволяет одновременно извлекать инструкции и данные.
Параллельное выполнение: Возможность параллельного доступа к памяти для инструкций и данных значительно увеличивает производительность.

## Slide 5: Архитектура RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Архитектура RISC основывается на принципе использования ограниченного набора простых инструкций, которые могут выполняться за один такт. Основные характеристики:
Упрощенный набор инструкций: Инструкции имеют фиксированную длину (обычно 32 бита) и выполняются быстро.
Регистровая архитектура: Большое количество регистров для хранения промежуточных данных, что уменьшает количество обращений к памяти.
Конвейеризация: Использование конвейерной обработки инструкций для повышения производительности.

## Slide 6: Архитектура CISC (Complex Instruction Set Computer)
Архитектура CISC предполагает наличие большого количества сложных инструкций, которые могут выполнять множество операций за один такт. Основные характеристики:
Сложный набор инструкций: Инструкции могут иметь переменную длину (от 1 до 15 байт) и выполнять сложные операции.
Меньшее количество регистров: часто используется меньшее количество регистров по сравнению с RISC, что может привести к большему количеству обращений к памяти.

## Slide 7: Многопроцессорные архитектуры
Современные микропроцессорные системы часто используют многопроцессорные архитектуры для повышения производительности. Основные типы:
Симметричная многопроцессорная система (SMP): Все процессоры имеют равный доступ к общей памяти и могут выполнять задачи параллельно. Это позволяет эффективно распределять нагрузку между процессорами.
Ассиметричная многопроцессорная система (AMP): Процессоры имеют разные роли; один процессор может управлять системой, а другие — выполнять задачи. Это может быть полезно в специализированных приложениях или системах реального времени.
Многопоточность: Некоторые современные процессоры поддерживают многопоточность (например, Hyper-threading от Intel), что позволяет одному физическому ядру обрабатывать несколько потоков одновременно.

## Slide 8: Заключение
Типы архитектур микропроцессорных систем играют ключевую роль в определении их производительности, функциональности и области применения. Архитектуры фон Неймана и Гарварда представляют собой базовые модели для построения вычислительных систем, тогда как RISC и CISC предлагают различные подходы к оптимизации выполнения программ. Многопроцессорные архитектуры становятся все более актуальными в условиях растущих требований к вычислительной мощности. Понимание этих архитектур позволяет разработчикам создавать более эффективные и мощные вычислительные системы, отвечающие современным требованиям технологий.